FAU 200

Стационарный спутниковый телефон

Стационарный абонентский терминал спутниковой связи ГлобалСтар

Терминал не требует никаких настроек или ухода, у него нет выключателей или иных средств управления. У него есть 2 гнезда: для питания и для телефона. Спутниковый терминал устанавливается на крыше здания или в ином открытом месте, а к телефону тянется обычный шнур. Как только терминал зарегистрируется в сети, в трубке телефона автоматически появляется длинный гудок. С этого момента Вы пользуетесь телефоном так же, как будто он подключен к обычной телефонной сети.

#### Основные преимущества

- Самый низкий по цене стационарный спутниковый телефон.

- Не требует никакого обслуживания

#### Технические характеристики

- Максимальная выходная мощность (ЭИИМ): 5 Вт (+37dBm)

- Диапазон частот приема/передачи: 2.5/1.6 ГГц (Глобалстар)

- Диапазон рабочих температур: –30°С до +60°C

- Параметры электропитания: 48В/макс.1A

- Потребляемая мощность: макс 50 Вт

- Интерфейс: 2-х проводная телефонная линия (медная пара)

- Сигнал переполюсовки после ответа вызываемого абонента

- Максимальная длина телефонной линии: 1609 м

- Подключение до 5 параллельных телефонов.

- Размеры: 525x300x175 мм (с антеннами)

- Вес: 7.3 кг

ООО "Сателлит Телеком"

115093, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 12/11, стр. 6

Тел./Факс (495) 645-01-11, e-mail: office@satmag.ru

ООО «Агентство новых технологий»

677000 г. Якутск, ул. Чернышевского, д. 74, каб. 30.

Тел./факс: (4112) 405513, e-mail: 1ants@mail.ru

#### Стандартная комплектация

- Абонентский терминал (радиоблок)

- Крепежные элементы

- Адаптер питания от сети 220В

#### Перечень аксессуаров

- Термочехол

- Адаптер питания

- Радиотелефон

- Устройство посыла вызова

- Солнечная станция

#### Схема установки

ООО "Сателлит Телеком"

115093, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 12/11, стр. 6

Тел./Факс (495) 645-01-11, e-mail: office@satmag.ru

ООО «Агентство новых технологий»

677000 г. Якутск, ул. Чернышевского, д. 74, каб. 30.

Тел./факс: (4112) 405513, e-mail: 1ants@mail.ru